Easy Improved Measurement!

SCHMIDT® Flow Sensor SS 20.500

The solution for flow measurement – even for dusty air

and gases. Highly precise and compact!

易改进的测量!

SCHMIDT® 流量传感器SS 20.500

流量简易测量

为了精确测量空气和气体流量，重复性的数字参数是必需的. 对于很多

流量传感器相对流量方向对测量结果相当重要. 传感器也是根据气体的测

量来选择. 灰尘与腐蚀性气体也会影响测量结果，引入替代或未成

熟的产品需要更多额外的费用. 在类似于粉尘处理，石油天然气发电

厂等潜在爆炸危险区域, 需要选择适当的传感器，这就限制了供应

商的选择。

选择流量传感器更容易

SCHMIDT流量传感器SS 20.500 是可以解决能源效率和更加复

杂应用。包括干燥过程，尾气排放，手套箱与油烟机流量

控制等.此外流度，测量过程温度 这些可用参数可以独立输出. 这个联

合检测功能可以减少检测人员,缓解装置同时可以减少成本。360度和± 45

度角的极限流量简化了垂直电流定位. 测量范围广，0.06 -35 m/s可以通过

校准精度校准，保证测量的准确性和可靠性。

灰尘与腐蚀性气体? 没有问题!

专业的哑铃头可以成功测量尘埃并且不影响测量值. 用户清洗容易.由

于传感器有一个特殊的由抗攻击性介质如氨基酸微量元素构成保护层,，通过

了ATEX认证，可以在危险区域使用。

高精度

另外传感器提供了高精度校准. 包括ISO标准认证，记录标准性和可重复性. 这一

校准源于SCHMIDT技术 ，同时提供校准优惠服务

你可以选择!

除了标准长度外, 还可以进行定制

长达1000mm区域使用.选择自定义

的长度也可以使用理想定位的流量

测量元件

异形哑铃头提供最优的方案，流动特性的存在

免费设计的缝隙容易清洗. 有可选性，如果需

要，可以选择特殊保护层。

LED显示具有双重功能.正常运作时，4个

LED 都是绿色. 错误操作时LED闪烁，显

示红色. 该仪器输出V 、mA 、转换时间

是自动的.

ATEX-version (option)

category III zone 2 G+D

技术参数

测量值

可测量介质

测量流速范围

(wN)

测量下限wN)

精度(wN) 1)

标准

高精度 (可选)

重复性 (wN)

响应时间 (t90 ) (wN)

温度范围测量

温度精度

ATEX 类型

工作温度

最大压力

标准流速wN ，条件是TN = 20 °C和pN = 1 013.25 hPa

空气、氮气、需要的其他气体

0 …1 / 5 / 10 / 20 / 35 m/s

0.06 m/s

± (3 % of m.v. + 0.4 % of f.s.2))

± (1 % of m.v. + 0.4 % of f.s.2))

± 1 % of m.v. 2)

1 s (at 0 to 5 m/s 瞬态)

-40 … +85 °C

±1 K

II 3 GD Ex nA T4

-40 ... +85 °C (测量液体)

-20 ... +70 °C (电子)

10 bar max. (对小型传感器)

温度梯度 (wN) 2 K/min @ wN = 5 m/s

电源 (UB)

消耗电流

开关电流

运行时间

电气连接

电缆长度

- 电压输出

- 电流输出

模拟输出的温度

和速度

- 自动 U/I

自动 U/I 开关比

- 电压输出

- 电流输出

- 滞后改变

材料

- 外壳

- 传感器管

- 传感器头

安装

安装位置

安装长度 (L)

重量

保护类型

流体湿度

24 V DC ± 20 %

24 V AC ± 20 %

60 mA typ. @ wN = 20 m/s and

Tfluid = + 85 °C

100 mA 最大5 s

开机后约10S

插件连接M12, 螺纹

15 m

100 m

0 .. 10 V / 4 .. 20 mA

> 500Ω

50Ω

铝AlMgSiPb, 阳极

不锈钢X6 CrNiMoTi 1.4571

PBT 增强玻璃纤维

安装螺纹G 1/2

或可选配件

任意

100 / 150 / 350 mm,

要求的其他长度

200 g max. (不含电缆)

IP 65 (外壳)

IP 67 (感应头)

< 95 % r.h.,不冷凝

at 20 °C, 1013 hPa

m.v. = 测量值

f.s. = 全面测量

www.schmidttechnology.com

# Text boxes

1

360°

< 500Ω

1)

2)